## Slide 1: Batterimøde, ROAST
03-11-2022
Victor Alexander Hansen, s194027@student.dtu.dk

## Slide 2: Dimension af celle
CATL 3.7V 180Ah Lithium Ion NMC
Vægt: 2.67 +/-0.05kg
EVE 230Ah LiFePO4
Vægt: 4.11 +/-0.1kg
Dimension | Værdi [mm]
Højde | 207.3
Dybde | 173.9
Bredde | 54.0
Usikkerhed | 0.5
Dimension | Værdi [mm]
Højde | 100.4
Dybde | 140.7
Bredde | 70.8
Usikkerhed | 0.5

## Slide 3: Samling af celler
Isolerende lag kan lægges mellem hver celle i tilfælde af lækage.
Isolerende metal kasse bør omslutte batteripakke for at hjælpe med deformation/udadbuening
Battery holding brackets

## Slide 4: Forbindelse af celler
Serie og parallel forbindelser
Orientering af celler

## Slide 5: Busbars
Terminals tværsnit
Hver celle kommer med et sæt busbar, bolt og spændeskive

## Slide 6: Sammensætning af batteripakke
EVE 3.2V 230Ah LiFePO4 | 
Spænding af batteri | 96V
Kobling af battericeller | 30s2p
Batterikapacitet | 44,16kWh
Continuous Charge/Discharge Current | Standard: 0.5C / 0.5C Max: 1C / 1C
Batterivægt | 246,6kg
Celledimensioner [mm] | 173.9 x 54 x 207.3
Batteridimensioner [mm] | 1043.4 x 540 x 207.3
Pris | 53.509,5kr.
CATL 3.7 180Ah NMC | 
Spænding af batteri | 103.6V
Kobling af battericeller | 28s3p
Batterikapacitet | 55,944kWh
Continuous Charge/Discharge Current | 0.5C / 1C
Batterivægt | 224.28kg
Celledimensioner [mm] | 140.7 x 70.8 x 100.4
Batteridimensioner [mm] | Nederste lag: 1125.6 x 495.6 x 100.4 Øverste lag: 562.8 x 495.6 x 100.4
Pris | 75.505,5kr

## Slide 7: Batteri Battery Management System (BMS)

## Slide 8: Celle sensorer - spænding
CMU wire harness
For 12 celler bruges 15 ledninger som vist i diagram
Som vist i diagram skal de fleste tilsluttes den positive terminal på cellerne, dog undtaget af Cell 1- som monteres på den negative terminal, og CMU Power som skal tilsluttes terminallerne af den samlede pakke
Dimension på ledninger
Længde: 150cm
Diameter: 20AWG = 0,5mm2

## Slide 9: Celle sensorer - temperatur
CMU wire harness
For 12 celler bruges 18 ledninger
12 NTC sensorer
6 NTC GND (to sensorer deles om fælles jordforbindelse)
Dimensioner:
Længde: 100cm
Diameter: 22AWG = 0,35mm2
NTC er i skrivende stund ikke valgt, så dimensioner forefindes ikke

## Slide 10: Brugbare link
Battery Cooling: Challenges & Solutions | SimScale
Deformation behavior, https://findit.dtu.dk/en/catalog/625d5f993e234b11467a3dca
Optimized thermal management system for Li-ion batteries, https://findit.dtu.dk/en/catalog/60be9074d9001d01ec22397d
Research status and key technologies of battery thermal management, https://findit.dtu.dk/en/catalog/5c75cc87d9001d54984b1562
EV Battery Pack Designs: An Overview | Laserax
Thinking outside the box: lightweight battery enclosures | Article | Automotive Manufacturing Solutions
Designing a versatile, multi-material EV battery enclosure | CompositesWorld

## Slide 11: Referencer
LIFePO4 Batteries DIY Guide, www.batteryfinds.com
USER MANUAL n-BMS, LiTHIUM BALANCE
LiBAL CMU Wire Harness Kit, 100803 Wire kit for n-BMS Cell Monitoring Unit, LiTHIUM BALANCE
Prismatic cell heat map, https://www.researchgate.net/figure/Measured-temperature-distribution-of-the-prismatic-battery-cell-with-a-constant_fig7_312947795